## Slide 1: Untersuchung des Einflusses von Ausreißern auf die Prognosegenauigkeit von Feinstaubkonzentrationen
Bachelorarbeit, Davin Ahn
Notes: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute meine Abschlussarbeit mit dem Titel 'Untersuchung des Einflusses von Ausreißern auf die Prognosegenauigkeit von Feinstaubkonzentrationen' zu präsentieren. In meiner Arbeit habe ich mit verschiedenen Algorithmen die Änderungen der Prognosemodellsleistung untersucht.

## Slide 2
Agenda
1. Einleitung 2. Methoden 3. Ergebnisse & Diskussion 4. Fazit & Ausblick
Notes: Die Inhalte meiner Präsentation sind in vier Abschnitte unterteilt: Einleitung, Methoden, Ergebnisse & Diskussion sowie Fazit & Ausblick
In der Einleitung werde ich erläutern, was von meiner Arbeit erwartet werden kann. Und werde ich die Grundlagen der Untersuchung des Einflusses von Ausreißern vorstellen.

## Slide 3: Einleitung
Zweck dieser Arbeit
Die Zunahme des Umweltmonitoring-Bedarfs
Häufige Verursachung der Ausreißer beim Messen der Umweltstoffe durch Kostengünstige Sensoren
Die Wichtigkeit der Zeitreihendaten
Notes: Der Zweck meiner Arbeit besteht aus drei Hauptideen. Erstens, das steigende Interesse der Menschen an Umwelt führt zu einem wachsenden Bedarf an Umweltmonitoring.
Zweitens können kostengünstige Sensoren, die auch in Entwicklungsländern eingesetzt werden können, dabei helfen, Feinstaubkonzentrationen vorherzusagen und zu überwachen. Allerdings treten bei der Verwendung solcher Sensoren häufig Ausreißer auf.
Drittens, obwohl sich die meisten Menschen für Foto-, Video- oder Textdaten interessieren, ist Zeitreihendaten im Bereich von Big Data wichtiger. Durch die Analyse von Zeitreihendaten können wir Trends erkennen und zukünftige Entwicklungen vorhersagen. Dies ist besonders wichtig im Umweltmonitoring, da es uns hilft, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt besser zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

## Slide 4: Einleitung
Der Prozess dieser Arbeit
den Einfluss von Ausreißern
die Entwicklung vertieftes Verständ-nisses für verschie- dene Algorithmen
den Beitrag zur Empfehlung in einer konkreten Forschungssituation
Notes: Zusammenfassend kann man sagen, dass meine Arbeit darauf abzielt, den Einfluss von Ausreißern auf die Prognosegenauigkeit von Feinstaubkonzentrationen zu untersuchen, und durch die Analyse des Einflusses von Ausreißern kann man ein vertieftes Verständnis für die hier verwendeten Algorithmen entwickeln. Mit dieser gründlichen Analyse können wir in einer konkreten Forschungssituation eine Empfehlung für den besten Algorithmus abgeben.

## Slide 5: Einleitung
Zeitreihendaten
Merkmale
  Nach Zeit sortiert
  Werte miteinander korreliert
Muster
  Trend
  Saisonalität
  Zyklus
  zufällige Schwankung
Notes: Bevor ich die Methoden vorstelle, die ich in dieser Arbeit verwendet habe, beschreibe ich die Grundlagen zu dieser Arbeit.
Eine Zeitreihe ist eine Folge von Messungen, die in regelmäßigen Zeitintervallen durchgeführt werden. Somit kann eine Zeitreihe als eine Reihe aufeinander folgender Momente definiert werden. Die besonderen Merkmale von Zeitreihendaten bestehen darin, dass sie nach „Zeit“ sortiert und aufeinander folgende Werte miteinander korreliert sind.
Da Zeitreihendaten zeitabhängig sind, gibt es ein zeitliches Muster. Traditionell werden Zeitreihendaten in Trend, Saisonalität, Zyklus und zufällige Schwankung kategorisiert.
Trend ist Veränderungen über einen längeren Zeitraum, die nicht in einem regelmäßigen Muster wiederholt werden. Die oben zwei Abbildungen zeigen fallende bzw. steigende Trends.
Saisonalität tritt auf, wenn eine Zeitreihe von saisonalen Faktoren wie der Jahreszeit oder dem Wochentag beeinflusst wird. Die Saisonalität stellt ein Muster dar, das sich gemäß einem regelmäßigen Zyklus wiederholt, und weist immer eine feste und bekannte Frequenz auf, wie z. B. Jahreszeit oder Wochentag. In der dritten Abbildung gibt es ein Muster, das jedes Jahr wiederholt.
Man kann dann sich fragen, was diese andere Schwankungen in dieser Abbildung sind. Die sind ein anderes Muster von Zeitreihen, das Zyklus heißt.
Zyklus ist ein weiteres klassifiziertes Muster, das sich in Wellenform ohne regelmäßigen Zyklus und ohne feste Frequenz wiederholt. Diese Muster weisen typischerweise Schwankungen von zwei oder mehr Jahren auf. Die dritte Abbildung zeigt ein saisonales Muster, bildet aber auch große Wellen über einen langen Zeitraum ab. In der dritten Abbildung sind die zwischen 1975 und 1982 beobachteten Schwankungen ein Beispiel für ein solches Muster.
Zufällige Schwankungen sind, wie in der vierten Abbildung dargestellt, andere Unregelmäßigkeiten als Trend, Saisonalität und Zyklus.

## Slide 6: Einleitung
Anomalien
Punktausreißer
Kollektive Ausreißer
Kontextabhängige Ausreißer
Notes: 세가지 이상치 타입
Punktausreißer: Wenn ein beliebiger Datenpunkt in Bezug auf die übrigen Daten als anomal betrachtet wird, wird er als Punktausreißer bezeichnet. Dies ist die einfachste Art von Ausreißer. Beispielsweise sind in Abbildung (a) die Punkte p1 und p2 sowie die Punkte im Bereich P3 Punktausreißer, da sie außerhalb der Grenzen des normalen Bereichs liegen.
Kollektive Ausreißer: Wenn eine Kollektion verwandter Datenpunkte in Bezug auf den gesamten Datensatz anomal ist, werden diese Punkte als kollektive Ausreißer bezeichnet. Ein einzelner Datenpunkt für sich genommen ist vielleicht keine Anomalie, aber was im Zusammenspiel mit anderen Daten geschieht, kann er eine Anomalie sein. Abbildung (b) ist ein Beispiel einer menschlichen Elektrokardiogramm-Ausgabe. Der Bereich zwischen 1000 und 1500 entlang der x-Achse weist auf eine Anomalie hin, da die gleichen niedrigen Werte ungewöhnlich lange vorhanden sind.
Kontextabhängige Ausreißer: Wenn bestimmte Datenpunkte in einem bestimmten Kontext anomal sind, werden sie als kontextabhängige Ausreißer bezeichnet. Diese Datenpunkte können in einem bestimmten Kontext kontextabhängige Ausreißer sein, in einem anderen Kontext jedoch als normal gelten. Abbildung (c) zeigt ein Beispiel für kontextabhängige Ausreißer in Zeitreihendaten, die die monatlichen Temperaturen in einer Region zeigen. Eine Temperatur für die Zeit t1 kann im Winter normal sein, aber dieselbe Temperatur wäre im Sommer eine Anomalie.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Punktausreißer innerhalb des gesamten Datensatzes auftreten können, während kontextabhängige Ausreißer nur innerhalb einer Gruppe eines verwandten Datensatzes auftreten können. Kollektive Ausreißer können dagegen je nach Kontext der Daten insgesamt oder innerhalb einer Gruppe auftreten.
Da es in meiner Arbeit um Feinstaubdaten geht, konzentrieren wir uns auf Zeitreihendaten, und die Ausreißererkennung in Zeitreihendaten entspricht dem kontextabhängigen Ausreißer. Wie der Graph in Abbildung (c) zeigt, ist die Zeitabhängigkeit der wichtigste Faktor für Zeitreihendaten, weil sie zusätzliche Informationen enthalten kann, die sich für eine Verbesserung der Ausreißererkennung verwenden lassen.

## Slide 7
Agenda
1. Einleitung 2. Methoden 3. Ergebnisse & Diskussion 4. Fazit & Ausblick
Notes: In der zweiten Abschnitt Methoden werde ich beschreiben, worauf wir uns konzentrieren, welche Methoden wir verwandet haben und was der Unterschied zwischen diese Arbeit und andere Arbeiten.

## Slide 8: Methoden
Modellierung der Feinstaubkonzentration
Notes: Abbildung (a) zeigt den allgemeinen Ablauf des maschinellen Lernens.
Der erste Schritt ist die Datenbeschaffung. Hier wird die Daten mit Sensoren gesammelt. Dabei können aufgrund technischer Probleme der Sensoren oder menschlicher Fehler Ausreißerdaten in den Datensatz gespeichert werden.
Im zweiten Schritt ‚Inspektion und Erkundung‘ werden unabhängige Variablen, abhängige Variablen und Datentypen von Variablen untersucht, um die strukturellen Beziehungen aufzudecken, die durch verschiedene Features in den Daten hervorgerufen werden.
Anschließend werden diese Daten vorverarbeitet und bereinigt. Dieser Schritt ist der wichtigste Teil dieser Arbeit. Wenn man sich diesen Schritt etwas genauer ansieht, kann man ihn in solche Schritte unterteilen. Im Schritt „Entfernen unvollständiger Daten“ entfernt man die unvollständigen Daten. Wenn beispielsweise eine von mehreren Variablen keinen Wert hat, werden diese Daten in diesem Teilschritt entfernt. Der folgende Teilschritt „Entfernen der Anomaliedaten“ verwendet mehrere Ausreißererkennungsalgorithmen, um Ausreißer zu entfernen. Dieser Unterschritt ist der Schlüsselschritt für diese Arbeit. Danach werden die Daten bereinigt. Die Bereinigung bedeutet, dass die Index neu angeordnet werden, weil sie aufgrund der entfernten Daten nicht kontinuierlich geworden sind.
Zurück zur Abbildung links, der folgende Schritt ist „Modellierung und Training“. Hier wird ein Modell zur Vorhersage von Feinstaub erstellt und dieses Modell durch den vorbearbeiteten Datensatz im vorherigen Schritt trainiert.
Danach bewerten wir die Leistung dieses Modells. Das Bewertungsverfahren wird in dem nächsten Abschnitt erläutert. Wenn die Leistung nicht so gut ist wie erwartet, kann dieser Prozess zum vorherigen Schritt zurückkehren und den Schritt 'Modellierung und Training' noch mal durchführen.
Im letzten Schritt wird das Modell bereitgestellt. Wenn jedoch Eine Situation vorliegt, in der das Modell aufgrund des kritischen Feedbacks erst noch weiter aktualisiert werden muss, kann es in die Erfassungsphase zurückkehren.

## Slide 9: Methoden
Durch statistische Maße nach Datenpunkten zu suchen, die von restlichen Daten abweichen.
Datenpunkte zu gruppieren, und die Zugehörigkeit beobachten.
Datenpunkte anhand der Dichte zu identifizieren
[Joachim Hammer, Mike Stonebraker, Oguzhan Topsakal : THALIA: Test Harness for the Assessment of Legacy Information Integration Approaches, technical report, 2004]
Algorithmen für Ausreißererkennung
Statistik-basiert
Dichte-basiert
K-Means Clustering
Interquartile Range
Cluster-basiert
z-Score Filter
Local Outlier Factor
Isolation Forest
Verwandte Algorithmen
Notes: In dieser vorliegenden Arbeit werden insgesamt fünf Algorithmen verwendet. Diese fünf Algorithmen kann man nach ihrem Grundkonzept in drei Typen unterteilen. Statistik-, cluster- und dichtebasiert.
In statistikbasierten Algorithmen gibt es zwei Algorithmen, die ich in dieser Arbeit verwendet habe. Interquartile Range und z-Score Filter.
Das Konzept der statistik-basierte Algorithmen zur Ausreißererkennung ist es, nach Datenpunkten zu suchen, die signifikant von der Verteilung der restlichen Daten abweichen. Hierbei werden statistische Maße wie Mittelwert, Standardabweichung oder Quantile genutzt.
In clusterbasierten Algorithmen gibt es einen Algorithmus, der K-Means Clustering heißt.
Die cluster-basierte Ausreißererkennungsalgorithmen basieren auf der Idee, dass Ausreißer in einem Datensatz sich von den anderen Datenpunkten dadurch unterscheiden, dass sie keine klare Zugehörigkeit zu einem Cluster aufweisen oder sich weit von den Clustern entfernt befinden.
In dichtebasierten Algorithmen gibt es zwei Algorithmen. Local Outlier Factor und Isolation Forest.
Die dichte-basierte Ausreißererkennungsalgorithmen identifizieren Ausreißer anhand der Dichte von Daten in einem Datensatz. Die Daten, die in Bereichen mit geringer Dichte liegen oder in Gruppen mit niedriger Dichte, werden als Ausreißer betrachtet.

## Slide 10: Methoden
verwandte Algorithmen | [SJLD15] | [AO22] | [JYK20] | [MKPT20] | [WD16] | [HZZ+13] | [LIPJ21] | [DF13] | Diese Arbeit
Statistik-basiert | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓
Cluster(Distanz)-basiert | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓
Dichte-basiert | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓
Verwandte Arbeiten
Notes: Die Notwendigkeit dieser Arbeit kann durch einen Vergleich der folgenden acht Papers rationalisiert werden.
Weil man nicht alle acht Papers vorstellen kann, nehme ich nur drei Papers, die voneinander unterschiedliche Algorithmen verwendet haben.
Das dritte Paper verwendet einen statistikbasierten Algorithmus:
das Paper [JYK20] schlägt einen modifizierten IQR vor, so dass es kein Problem gibt, hohe Feinstaubkonzentrationen vorherzusagen. Denn der herkömmliche IQR kategorisiert Daten mit hohen Feinstaubkonzentrationen als Ausreißer und eliminiert diese, was dazu führt, dass das trainierte Modell nicht in der Lage ist, Vorhersagen für diese Art von Konzentrationen zu treffen.
Das fünfte Paper verwendet cluster:
nutzt [WD16] beim „wireless sensor network“ das K-Means-Clustering zur Erkennung von Blackhole- und Misdirection-Knoten. Mit einer Erkennungsrate von 98,6% und einer falschen positiven Rate von 1,2% ist dies besser als bestehende Algorithmen.
Das sechste Paper verwendet dichte:
In [HZZ+13] wird vorgestellt, ein adaptives Anomalie-Erkennungsschema für Cloud-Computing, das auf dem dichtebasierten LOF-Algorithmus basiert. Dieses Schema kann kontextabhängige Anomalien mit geringem Rechenaufwand effektiv erkennen.
Wie man unter der Tabelle verstehen kann, wurde kein Fall bisher beschrieben, in dem Ausreißer mithilfe von Algorithmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erkannt und die Unterschiede zwischen ihnen verglichen und analysiert wurden. Wenn jedoch solche Vergleiche und Analysen durchgeführt werden, können die Ergebnisse dazu beitragen, das Verständnis für die Stärken und die Schwächen eines jeden Algorithmus zu verbessern und in weiterführenden Arbeiten eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Daher werden in meiner Arbeit Ausreißer unter Zuhilfenahme von statistik-, cluster- und dichtebasierten Algorithmen entfernt, und im Ergebnis wird verglichen und analysiert, wie sich die Ausreißerentfernung mit jedem Algorithmus auf die Leistung des Lernmodells auswirkt.

## Slide 11
Agenda
1. Einleitung 2. Methoden 3. Ergebnisse & Diskussion 4. Fazit & Ausblick
Notes: In diesem Abschnitt werde ich zeigen, erst mit welchen Datensätzen die Forschung durchgeführt wurde, mit welcher Evaluationsmetrik verwendet wurde und welche Ergebnisse gekriegt wurde.

## Slide 12: Ergebnisse & Diskussion
Datensätze
DEUS-Projekt
Allgemeine Information
Korrelation
Notes: Diese Arbeit verwendet zwei Feinstaubdatensätze, Dh und Ds aus dem DEUS-Projekt. Die Eigenschaften dieser beiden Datensätze sind in der Tabelle dargestellt. Für beide Datensätze sind der Datenerhebungszeitraum und die verwendeten Sensoren gleich. Der Unterschied besteht in der Anzahl der Features und der Datenmenge. Dh hat die Daten stündlich und Ds hat die Daten im Durchschnitt alle 10,3 Sekunden gesammelt.
Das für diese Datensätze verwendete Verfahren besteht darin, zunächst die in Ds vorhandenen Daten nach Sensoren zu unterteilen, um Ausreißer zu erkennen und zu entfernen. Der Grund für die Aufteilung des Sensors besteht darin, den Datensatz Ds als univariate Zeitreihendaten zu verwenden. denn univariate Zeitreihendaten können dabei helfen, die bei multivariaten Zeitreihendaten häufig auftretenden Masking- und Swamping-Probleme zu vermeiden. Tatsächlich gibt es einen Unterschied von 1,38 % in der Modellleistung.
Danach wird Ds mit entfernten Ausreißern in Stundeneinheiten umgerechnet, weil das in dieser Arbeit verwendete Modell einen stündlich verfeinerten Datensatz erfordert.
Schließlich ersetzt der in eine Stundeneinheit umgerechnete pm-Wert von Ds den pm-Wert von Dh, weil es in Ds kein anderes Features(temp, regen, windGe) gibt.
Man kann sich vielleicht fragen, warum Ausreißer in anderen Features außer dem pm nicht erkannt werden. Da alle Features des Datensatzes außer dem pm als ausreißerfrei beurteilt werden und es gemäß dem PCC(Pearson Correlation Coefficient) kein Feature gibt, das eine starke Korrelation mit pm aufwiese, wird nur das Feature pm zur Ausreißererkennung verwendet.
Schließlich wird der bereinigte Datensatz Dh in einen Trainingssatz und einen Testsatz aufgeteilt.

## Slide 13: Ergebnisse & Diskussion
ungefiltert |  |  |  |  |  | 
Algorithmus | SMAPE_Validierung(%) |  |  |  |  | 
 | Sensoren |  |  |  | Statistik | 
 | 215 | 216 | 218 | DEUS | AVG | Diff.
- | 55.15 | 56.76 | 57.02 | 54.98 | 55.98 | 0.00
gefiltert |  |  |  |  |  | 
Algorithmus | SMAPE_Validierung(%) |  |  |  |  | 
 | Sensoren |  |  |  | Statistik | 
 | 215 | 216 | 218 | DEUS | AVG | Diff.
iForest | 53.25 | 53.81 | 54.60 | 52.58 | 53.56 | -2.42
IQR | 53.36 | 54.54 | 54.21 | 53.13 | 53.81 | -2.17
z-Score | 53.13 | 54.50 | 54.81 | 54.45 | 54.22 | -1.76
K-Means | 54.51 | 56.97 | 56.37 | 55.36 | 55.80 | -0.18
LOF | 55.15 | 56.84 | 57.05 | 55.12 | 56.04 | +0.06
Evaluation mit der Metrik SMAPE
Alle Algorithmen außerhalb LOF Algorithmus haben positive Ergebnisse resultiert.
Notes: Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss von Ausreißern in Feinstaubmessdaten auf die Genauigkeit eines Vorhersagemodells zu untersuchen. Dazu wurde ein mit fünf Ausreißererkennungsalgorithmen bereinigter Datensatz als Trainingsdaten für das Prognosemodell verwendet und mit der SMAPE-Metrik ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in Tabelle dargestellt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Ausreißererkennungsalgorithmen wie iForest, IQR, z-Score und k-means einen positiven Effekt auf die Leistung des Modells haben, während der LOF-Algorithmus einen negativen Einfluss hat. Unter diesen Algorithmen hat der iForest-Algorithmus zu der besten Verbesserung bei der Erkennung von Ausreißern geführt. Die Ausreißerentfernung verbessert die Leistung des Modells um -2,42 % im Vergleich zum bestehenden Modell, gemessen anhand der SMAPE-Metrik.
Unter IQR und z-Score schnitt IQR etwas besser ab. Dies kann daran liegen, dass IQR auf dem Median besiert, und daher ist er ein robuster Algorithmus für die schiefen Datenverteilung, während der z-Score auf dem Mittelwert basiert und bei seiner Berechnung leicht durch Ausreißer beeinflusst werden kann. Da der in dieser Arbeit verwendete Datensatz eine stark verzerrte Datenverteilung aufweist, scheint IQR im Ergebnis besser abzuschneiden als z-Score. Dies deutet darauf hin, dass IQR robuster gegenüber Ausreißern und besser für schiefe Verteilungen geeignet ist, während z-Score empfindlicher gegenüber Ausreißern ist und besser für eine Gaußsche Verteilung geeignet ist.
Die Ergebnisse von K-Means- und LOF-Algorithmen erkläre ich in der nächsten Folie mit den Abbildungen.

## Slide 14: Ergebnisse & Diskussion
Notes: Das negative Ergebnis des LOF-Algorithmus ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass zu viele signifikante Datenpunkte entfernt wurden, wie in der vierten Abbildung gezeigt wird. Dies ist die Haupt-Eigenheit des LOF-Algorithmus, der Datenpunkte entfernt, die niedriger als die durchschnittliche Dichte eines Bereiches sind, selbst wenn sie sich in einem dichten Bereich befinden. Im Gegensatz dazu entfernen andere Algorithmen nur Daten aus Bereich mit geringer Dichte.
Der K-Means-Algorithmus ist auch weniger effektiv als die iForest-, IQR- und z-Score-Algorithmen, da er einige Daten entfernt hat, die in dichten Bereichen vorhanden sind und einige Daten nicht entfernt hat, die als Ausreißer betrachtet werden.
Mit dieser Abbildungen kann man noch über iForest, IQR und z-Score beschreiben.
z-Score und IQR sind statistikbasierte Algorithmen, bei denen die Zeit nicht berücksichtigt wird (wie in der Abbildung mit einer geraden Linie dargestellt).
Im Gegensatz dazu hat iForest eine schöne Kurve erzeugt, die die Trennlinie zwischen normalen und Ausreißerdaten darstellt.
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass das Entfernen von Ausreißern mit bestimmten Algorithmen wie iForest, IQR, z-Score und k-means die Leistung von Vorhersagemodellen auf Basis von Feinstaubmessdaten verbessern kann.

## Slide 15
Agenda
1. Einleitung 2. Methoden 3. Ergebnisse & Diskussion
4. Fazit & Ausblick
Notes: Dieser Abschnitt zieht Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit und liefert Ideen für zukünftige Arbeiten.

## Slide 16: Fazit & Ausblick
Fazit
  Die erfolgreiche Ausreißerentfernung beeinflusst die Leistung des Lernmodells.
  Es wird erwartet, die Ergebnisse in dieser Arbeit zum Bereich ‚Anomalie Erkennung‘ beizutragen.
Einschränkungen dieser Arbeit
  stärkere Korrelation zwischen pm und anderen Variablen
  in einer besseren Entwicklungsumgebung
Ausblick
  den optimalen Wert für die Hyperparameter einzusetzen
  erweiterte Algorithmen zu verwenden
Notes: Abschließend lässt sich sagen, dass die erfolgreiche Entfernung von Ausreißern eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit von Prognosemodellen spielt. Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse tragen zum besseren Verständnis der Auswirkungen von Ausreißern auf die Leistung von Lernmodellen bei und erleichtern die Auswahl geeigneter Ausreißererkennungsalgorithmen.
Es gibt aber bei dieser Arbeit zwei Beschränkungen. Erst, braucht man stärker korrelierte Variablen zu dem pm-Wert. Der in dieser Arbeit verwendete Datensatz enthält nur die Variablen, die niedrige Korrelation zu dem pm-Wert haben. Wenn wir noch besseren Datensatz haben, können die Algorithmen seine optimale Leistung aufweisen. (z. B. sulfur dioxide, carbon monoxide, Nitrogen dioxide, ozone)
Eine andere Einschränkung ist die Entwicklungsumgebung. Manchmal gab es bei der Implementierung eine Überschreitung der verfügbaren RAM-Kapazität. Diese Einschränkung kann man z. B. mit dem High Performance Computing-System der TU Dresden überwunden werden.
Wenn man zumindestens die Einschränkung der niedirigen Rechner-Leistung überwinden kann, kann man mit diesem Rechner einige noch komplexere Algorithmen durchführen. Beispielsweise hat ein Paper (Automatic Hyperparameter Tuning Method for Local Outlier Factor, with Applications to Anomaly Detection) einen neuen Algorithmus vorgeschlagen, der das beste Hyperparameter für LOF findet. Diesen Algorithmus konnte ich mit Google Colab nicht probieren.
Oder ein anderes Paper(Extended Isolation Forest) hat einen erweiterten Isolation Forest vorgeschlagen.

## Slide 17: Untersuchung des Einflusses von Ausreißern auf die Prognosegenauigkeit von Feinstaubkonzentrationen
Bachelorarbeit, Davin Ahn
Notes: Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass die Anwendung von Ausreißererkennungsalgorithmen bei der Vorhersage der Feinstaubkonzentration einen positiven Effekt hat. Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten, die Leistung weiter zu verbessern. In der Zukunft könnten und sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um Schritt für Schritt die besten Algorithmen für diese Art von Problemen zu bestimmen und um die Leistungsfähigkeit von bereits vorhandenen Algorithmen weiter zu erhöhen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 18
단일 도시에 있는 많은(1000)명의 심장 박동 데이터가 있다고 상상해 봅시다. 예를 들어 BPM은 5분마다 기록됩니다. 모든 사람의 전체 평균 BPM은 80이고 1%와 99% 백분위수는 30과 180입니다.
일반적인 예외는 사람의 심장 박동 값이 30보다 작거나 180보다 높은 경우입니다. 20 또는 230과 같습니다. 정상인 값의 예는 50(매우 이완됨) 또는 150(운동 중)일 수 있습니다.
그러나 1000명 모두의 평균이 한 시간 간격 동안 150BPM이라면 이는 집단적 이상 현상입니다. 개별적으로는 괜찮지만 모든 사람이 동시에 운동할 가능성은 거의 없습니다!
아침 5시에 사람의 BPM이 150이면 상황에 따라 이상할 가능성이 있습니다. 값은 일반적으로 괜찮지만 사람이 한밤중에 운동을 할 가능성은 거의 없습니다! 여기서 컨텍스트는 시간입니다.
또는 우리가 그 사람의 상태에 접근할 수 있고 상태 == '휴식 중'이고 BPM이 150인 경우, 이는 하루 중 시간에 관계없이 컨텍스트 이상(컨텍스트가 개인의 상태임)이기도 합니다.

## Slide 19
Masking swamping